Naissance d’un géant

Le nombre de participant baisse régulièrement et la question du pourquoi c’est donc posé à la fédération. Un des points était l’illisibilité de notre sport pendant les compétitions et un manque réelle de spectacle, de spectaculaire. Après une compétition, avec Jérôme ROYO nous avions émis l’idée « farfelue » de construire un boomerang géant que tout le publique pourrait voir, qui l’impressionnerai, le mènerai à venir nous voir et finalement serait intéressé pour intégrer notre petit monde. En revenant de Finlande, Je me suis décider à construire ce géant. Mais un géant pourrait-il revenir ? Avec Laurent Blanchard, expert de la théorie, la question a été étudiée.

Les éléments essentiels de la conception

Dans la conception de tout boomerang plusieurs points essentiels sont à considérer :

- Ses dimensions. Avec Jay, nous avions pensé que 3 mètres de diamètre serait très déjà très impressionnant.

- La forme globale. Ce qui serait très spectaculaire serait de pouvoir le rattraper en étant à l’intérieure du boomerang. J’ai donc conçue un boomerang « soleil ». il portera en conséquence le nom de RÂ.

- Les profils des ailes du boomerang. Après concertation avec Laurent et divers essais sur le logiciel Xfoil nous avons décidé d’un profil.

- Les matériaux. Les résultats des calculs de sur les ailes ont donné quatre kilogrammes de portance. Le boom ne devait donc pas dépasser ce poids. J’ai opté pour une âme en polystyrène extrudée très légère et une coque de carbone pour rigidifier le tout.

L’Âme du géant

Le poids total de 4 kilos doit être respecté absolument pour plusieurs raisons. La première étant la portance des ailes et la seconde pour une question de lancer. Le but final étant bien évidemment de pouvoir lancer le boomerang.

« Collage de la bande externe (un cauchemar) »

Le cercle central est renforcé par une baguette de bois cintrée et collée sur le bord externe ainsi que les pales par une baguette insérée au centre de chacune d’elle. Les baguettes de chêne sont collées avec de la résine époxy.

Le boom fait 3 mètres d’envergure, il faut donc qu’il soit démontable pour le transport. Chaque pale est amovible. L’encastrement se fait grâce aux pièces de bois  situé sur le pourtour du cercle.

Le système est un encastrement par tubes de carbone. Chaque encastrement comporte deux pièces de bois percées. Une dans le cercle et une dans la pale. La liaison est réalisée par l’emboîtement des deux tubes de carbones.

« Image 3D de l’assemblage des pales »

Une « armure » de carbone

L’âme est terminée. Le boomerang doit maintenant être habillé de carbone. Ses rôles sont les suivants :

Rendre le boomerang rigide dans son ensemble.

Solidifier les pales et le cercle afin que ces éléments puissent supporter les chocs.

Permettre au boomerang de résister à l’accélération impulsé au lancé et donc à l’arrachement des ailes.

J’ai stratifié l’âme du boomerang avec une pompe à vide. L’opération se résume en trois étapes :

Premièrement, l’imprégnation de l’âme ainsi que du carbone avec de la résine époxy,

Deuxièmement, l’application du carbone sur le boomerang,

Troisièmement, le placement des éléments sous vide.

La résine sèche en 24h. Après ponçage le boomerang est près pour les essaies.

« Les pales stratifiés sous vide »

Le levé de « Râ »

Il effectua son « baptême » de l’air pendant la compétition de Fleurance 2005. Les premiers essais quelques peut difficile ont aboutis à deux ou trois retours à quelques centimètres du sol. (Il y une vidéo pour les incrédules !!!)

Il se lance presque à plat avec une méthode type disque d’athlétisme. Le vole est circulaire à moins de 15 mètres. Le boom se met rapidement à la verticale puis termine sa course dans mes pieds (enfin pour tout dire je m’écarte en courant)

Deux ans plus tard

Le lanceur manquant sérieusement de puissance, le concepteur se dit qu’il faut alléger. Le cercle central va donc être réduit de moitié en largeur et perdre son lourd renfort de bois. Une erreur qui l’a brisé à Fleurance en 2007.

Les leçons du Boom

Un nouveau cercle viendra. En attendant pour tous ceux qui disent que c’est trop grand je leur répondrai que c’est dommage et qu’il voit trop petit. Du rêve, de la persévérance, de l’imagination messieurs, nous sommes dans le monde magique du

BOOMERANG !!!